## Slide 1: УФ-видимая спектроскопия
План доклада:
Физические основы метода;
Абсорбционная спектроскопия;
Определение концентрации растворов;
Устройство спектрофотометра

## Slide 2
Электромагнитное излучение
Гамма излучение
Рентген- овское излучение
УФ
ИК
Микро-волновое
Коротко-волновое
Длинноволновое
10−16
10−14
10−12
10−10
10−8
10−6
10−4
10−2
100
102
104
106
108
Длина волны (λ), м
Спектроскопи́я — раздел физики, посвящённый изучению спектров электромагнитного излучения.
Видимый
Постоянная Планка
= 6,63∙10−34 Дж∙с
Скорость света
= 3∙108 м/с

## Slide 3
Электромагнитное излучение
Гамма излучение
Рентген- овское излучение
УФ
ИК
Микро-волновое
Коротко-волновое
Длинноволновое
10−16
10−14
10−12
10−10
10−8
10−6
10−4
10−2
100
102
104
106
108
Длина волны (λ), м
Видимый
3,1 эВ
2,5 эВ
2,1 эВ
1,8 эВ
12,4 эВ
100
УФ

## Slide 4
Собери свой спектр
ИК-излучение
Рентгеновское излучение
Микроволновое излучение
УФ излучение
Коротковолновое излучение
Гамма излучение
Длинноволновое излучение
Видимое

## Slide 5
Взаимодействие ЭМ-излучения с веществом
Образец
I0

## Slide 6
Взаимодействие ЭМ-излучения с веществом
Образец
I0
Iпропуск
Iиспуск
Iрасс
Iрасс
I0 = Iрасс + Iиспуск + Iпропуск
Абсорбционная спектроскопия
И Турбидиметрия
Люминесцентная (флуоресцентная) спектроскопия
Нефелометрия
и
Спектроскопия диффузного отражения

## Slide 7
Излучатель
Рассчитать энергию фотонов, испускающих красный свет. Считайте длину волны луча красного света равной 698 нм. Какова будет энергия, если длина волны уменьшится до 500 нм, то есть если источник излучает зеленый свет?

## Slide 8
Излучатель
Рассчитать энергию фотонов, испускающих красный свет. Считайте длину волны луча красного света равной 698 нм. Какова будет энергия, если длина волны уменьшится до 500 нм, то есть если источник излучает зеленый свет?
Решение:
λкрасн = 698 нм ⇒ E = 1240/698 = 1,78 эВ
λзелен = 500 нм ⇒ E = 1240/500 = 2,48 эВ
Энергия увеличилась на 0,7 эВ при уменьшении длины волны.

## Slide 9
Возбужденное состояние атома
Энергия орбитали
1s
2s
3s
3p
2p
Энергии УФ-видимого излучения достаточно для перехода электрона на другой энергетический уровень (орбиталь)
+hv =
ΔE

## Slide 10
Спектр атома водорода
Спектральной серией называется совокупность линий излучения, соответствующих переходу в атоме на один и тот же нижний уровень энергии

## Slide 11
Абсорбционная спектроскопия
Источник
I0
Iпропуск
Детектор
Кювета
l

## Slide 12
Подготовка анализируемого образца
Источник
I0
Iпропуск
Детектор
Кювета
l
0
x
x
Iпропуск
I0
Iпропуск
Длина кюветы и концентрация раствора влияют на интенсивность пропускаемого света

## Slide 13
Абсорбционная спектроскопия
Источник
I0
Iпропуск
Детектор
Кювета
l
Закон Бугера-Ламберта-Бера
A = ε∙l∙С
А – оптическое поглощение [отн. ед.]
ε – коэффициент экстинции [М−1 ∙см−1]
A = lg(I0/Iпропуск)=−lg(T)

## Slide 14
Расчет концентрации раствора
Не знает коэффициент экстинции
Закон Бугера-Ламберта-Бера
A = ε∙l∙С
Знает коэффициент экстинции
С = f(A)

## Slide 15
Расчет концентрации раствора
Комплекса фенантролина с Fe(II) (ферроин), является одним из важнейших индикаторов при окислительно-восстановительном титровании.
Известно, что для λmax = 512 нм, ε = 10500 л⋅моль−1⋅см−1.
Рассчитайте наименьшую концентрацию ферроина, которая может быть измерена на длине волны 512 нм в кювете длиной 1 см, если прибор может определить 2%-ное изменение интенсивности света.

## Slide 16
Расчет концентрации раствора
Комплекса фенантролина с Fe(II) (ферроин), является одним из важнейших индикаторов при окислительно-восстановительном титровании.
Известно, что для λmax = 512 нм, ε = 10500 л⋅моль−1⋅см−1.
Рассчитайте наименьшую концентрацию ферроина, которая может быть измерена на длине волны 512 нм в кювете длиной 1 см, если прибор может определить 2%-ное изменение интенсивности света.
Решение:
Отношение Iпропуск к I0 = 0,98:1, тогда A = lg(1/0,98) = 8.78∙10−3
A = ε∙l∙С ⇒ C = A/(ε∙l) = 8.78∙10−3 / (1*10500) = 8.36∙10−7 моль/л
Наименьшая определяемая концентрация ферроина 8.36∙10−7 моль/л.

## Slide 17
Выбор источника излучения

## Slide 18
Выбор источника излучения
Фотометрия — измерение интенсивности пропускания монохроматического излучения.
Монохроматическое излучение — излучение с одной длиной волны (узким распределением)

## Slide 19
Выбор детектора
Фотоэлектронный умножитель (ФЭУ)
Прибор с зарядовой связью (ПЗС)

## Slide 20
Фотоэлектронный умножитель (ФЭУ)
Прибор с зарядовой связью (ПЗС)
Выбор прибора

## Slide 21
Взаимодействие ЭМ-излучения с веществом
Образец
I0
Iпропуск
Iиспуск
Iрасс
Iрасс
I0 = Iрасс + Iиспуск + Iпропуск
Абсорбционная спектроскопия
И Турбидиметрия
Люминесцентная (флуоресцентная) спектроскопия
Спектроскопия диффузного отражения
и
Нефелометрия

## Slide 22
Люминесценция
+hv =>
ΔE =>
Эмиссия — спонтанный процесс перехода вещества из возбужденного в невозбужденное состояние

## Slide 23
Нефелометрия и турбидиметрия
Анализ мутности коллоидных растворов и суспензий
Методы анализа основаны на измерении, соответственно, рассеянного или поглощенного света взвешенными частицами анализируемого вещества.